## Slide 1
Машинное Обучение
Лекция 2.02
В которой мы начнем обсуждать что делать с картинками
Докладчик
Долганов Антон

## Slide 2
Анализ моделей
  Старые добрые веса признаков для линейных моделей и значимость признаков для деревьев
  Permutation Importance (работает для любых моделей)
  Partial Plot Dependence (проверяем по 1-2 признаку)
Анализ предсказаний
  Смотрим на метрики с какими классами проблемы
  Визуализируем различные вариации предсказания и модели
  Подсвечиваем по признакам – вдруг повезет
phik – модная корреляция
  Теперь и для категориальных (ну типа)
Shap – модные feature importance
  В feature importance завезли цвет
Lime – интересные веса
  Мы построим модель которая объяснит вашу модель
  Злые языки говорят что Lime частный случай Shap

## Slide 3
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Содержание

## Slide 4
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Содержание

## Slide 5: Видимый Свет и Цветовосприятие
.
Newton, Isaac (1704). Opticks: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light.

## Slide 6: Красота в глазах смотрящего…
.

## Slide 7: Зрение у людей: структура глаза
700-555 млн лет назад
.
Notes: С помощью органа зрения, подробно рассмотренного ниже, мы способны воспринимать электромагнитные волны в диапазоне длин волн от 400 нм до 700 нм. При этом волны различной длины воспринимаются человеческим глазом по-разному (интерпретируются как различные цвета). Чтобы понять особенности восприятия света человеком, необходимо более подробно рассмотреть анатомическую структуру глаза. На Рис. 1 представлены основные элементы оптической структуры глаза:
 Роговица;
 Хрусталик;
 Радужка (радужная оболочка);
 Сетчатка.
В целом оптическая система глаза работает как обычная фотокамера1, где роговица, хрусталик и стекловидное тело (заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой) вместе работают как мощная система линз, фокусируя световой поток на чувствительной к свету сетчатке. Если продолжить аналогию с фотокамерой, то роговица и хрусталик выполняют роль объектива, а сетчатка является аналогом фотоплёнки. Фотоплёнка, в отличие от сетчатки, способна фиксировать изображение только один раз. После этого светочувствительные вещества в плёнке разрушаются, поэтому более корректным является сравнение сетчатки с светочувствительными матрицами, установленными в современных цифровых фотоаппаратах.
Роговица
Роговица – наружная оптическая линза глазного яблока, через которую в глаз проникает свет. Оптическая сила роговицы колеблется в диапазоне от 37 до 46 диоптрий, таким образом максимальное преломление световых лучей, попадающих в глаз, выполняется в роговице.
Часто встречающиеся дефекты зрения близорукость и дальнозоркость3, хотя чаще всего вызваны изменениями размера глазного яблока на передне-задней оси, могут быть исправлены путём хирургической операции на роговице (рефракционная хирургия). Во время такой операции на роговицу наносятся насечки, изменяющие её кривизну. В результате оптическая сила роговицы изменяется и преломлённое изображение фокусируется точно на сетчатке, как и должно быть в норме.
Радужная оболочка
Радужная оболочка – часть сосудистого тракта глаза, куда кроме неё входит цилиарное тело и сосудистая оболочка.
Когда говорят о цвете глаз, имеют в виду именно цвет радужной оболочки, который определяется количеством пигментов и их распределением. Рисунок на радужной оболочке у каждого человека индивидуален и может служить основой для методов биоидентификации.
Сама радужка за счёт богатой пигментации непроницаема для света, но через отверстие в её центре (зрачок) свет попадает на хрусталик. Диаметр зрачка в результате воздействия циркулярной мышцы (сфинктера) и радиально расположенной мышцы-дилататора может варьироваться в широких пределах4 (в первую очередь зависит от уровня освещённости, но также может меняться в зависимости от эмоционального состояния), а его площадь может изменяться в среднем в 50-70 раз. Т.е. с помощью радужной оболочки можно примерно в 60 раз изменять количество света, попадающего через хрусталик на сетчатку.
Хрусталик
Хрусталик – гибкое прозрачное тело, находящееся внутри глазного яблока сразу за зрачком. Как и роговица, хрусталик является линзой, то есть в нём тоже происходит преломление света, попадающего в глаз, но, в отличие от роговицы, преломляющая сила хрусталика может изменяться под воздействием цилиарной мышцы. Напряжение и расслабление этой мышцы обеспечивает процесс аккомодации (фокусировки на различных расстояниях).
При попытке сфокусироваться на ближнем объекте хрусталик утолщается (его оптическая сила возрастает), при попытке сфокусироваться на дальнем объекте хрусталик наоборот становится более плоским (его оптическая сила уменьшается).
С возрастом ослабление цилиарной мышцы и потеря хрусталиком эластичности приводит к невозможности фокусировки на близких предметах и развитию старческой дальнозоркости (пресбиопии). Другим важным побочным эффектом старения хрусталика является увеличение его оптической плотности. Из-за этого хрусталик начинает поглощать коротковолновую (синюю) часть видимого света, по сути становясь оптическим фильтром. Различные механизмы адаптации позволяют людям не замечать эти изменения, но в ситуациях, когда требуется точное цветовое сравнение, пожилые люди зачастую воспринимают объекты более красными. Эту особенность зрения необходимо учитывать при разработке моделей цветовосприятия.

## Slide 8: Зрение у людей: Колбочки и Палочки
.

## Slide 9: Зрение у людей: Колбочки и Палочки
Мозайка Сетчатки
(Распределение Колбочек)
Красные Колбочки – 65%;
Зеленые Колбочки– 33%;
Синие Колбочки– 2%.
более 100 млн Палочек
порядка 6 млн Колбочек
.

## Slide 10: Зрение у людей: полный цвет завезли
.
https://earthlymission.com/tigers-bright-orange-color-fur-excellent-camouflage-green-mammals-humans-vison-dichromats-trichromats/

## Slide 11: Зрение у людей: Мозг
.

## Slide 12: А что там у кошек?
.
Hubel, David H., and Torsten N. Wiesel. "Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex." The Journal of physiology 160.1 (1962): 106.

## Slide 13: Селективность
.

## Slide 14: Субъективная яркость и светлота
https://www.reddit.com/r/blackmagicfuckery/comments/jyz5td/blackblue_and_yellowwhite_dress_illusion/
.

## Slide 15
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Содержание

## Slide 16: The internet is for p____
«Ле́на» (англ. Lenna, нередко также Lena; швед. Lena) — название стандартного тестового изображения. Тестовое изображение представляет собой оцифрованный портрет шведской модели Лены Сёдерберг, который в свою очередь является фрагментом разворота из журнала Playboy за ноябрь 1972 года.
В 1973 году Александру Савчуку из Университета Южной Калифорнии для иллюстрации статьи на тему обработки изображений понадобился фотопортрет с хорошим динамическим диапазоном. Савчук отсканировал фрагмент постера из Playboy. Он использовал сканер с разрешением 100 линий на дюйм, и результирующее изображение получилось 512 на 512 точек. Вскоре эта картинка превратилась для индустрии в стандарт де-факто: на нём проверялись и отрабатывались всевозможные приёмы коррекции изображений, оттачивались новые алгоритмы обработки
.

## Slide 17: Цветовые модели
.
Цветовая модель — это система, которая помогает нам определять и описывать цвета с помощью числовых значений

## Slide 18: Цветовые модели RGB модель
Аддитивная
.

## Slide 19
.
Цветовые модели RGB модель
plt.imshow(image)

## Slide 20
CMY-RGB | RGB-CMY
CMY-RGB | RGB-CMY
CMYK-RGB | RGB-CMYK
CMYK-RGB | RGB-CMYK
Субтрактивная
.
Цветовые модели CMY(k) модель

## Slide 21
.
Цветовые модели CMY(k) модель

## Slide 22
.
Цветовые модели Другой взгляд на куб

## Slide 23
Hue - Тон
Saturation- Насыщенность
Intensity (lightness) - Светлота / Value (Brightness) - Яркость
.
Вспомогательная
Цветовые модели HSL и HSV модели

## Slide 24
.
Цветовые модели HSV модель

## Slide 25
Перцепционная
.
Smith, Thomas; Guild, John (1931–32). "The C.I.E. colorimetric standards and their use". Transactions of the Optical Society. 33(3): 73–134
Цветовые модели CIE-XYZ модель

## Slide 26
L * яркость от черного (0) до белого (100)
a * от зеленого (-) до красного (+)
b * от синего (-) до желтого (+)
.
Цветовые модели CIE L*a*b* модель

## Slide 27
.
Цветовые модели CIE L*a*b* модель

## Slide 28
яркость (Y)
два цветоразностных компонента
(U и V) или (I Q)
RGB-YUV | YUV-RGB
RGB-YUV | YUV-RGB
RGB-YIQ | YIQ-RGB
RGB-YIQ | YIQ-RGB
.
Цветовые модели YIQ и YUV модели

## Slide 29
.
Цветовые модели YUV модели

## Slide 30
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Содержание

## Slide 31: Компьютерное зрение Задачи
Обработка многомерных изображений
Поиск паттернов на изображении
Компьютерная томография
Когерентная компьютерная томография
Сопоставление изображений
Восстановление изображений
Распознавание структуры
Фотограмметрия
Оценка движений
Определение изменений
Трекинг
Дистанционные методы измерения
Восстановление 3д формы объектов
Определение структуры поверхности
Восстановление объектов на основе моделей
Анализ шумов на изображении
Разработка систем человеко-машинного взаимодействия
Разработка быстродействующих систем
Создание более быстрых и точных сенсоров
Реализация быстрых и точных алгоритмов
Определение характеристик объекта
Сжатие изображений
Супер зрение
Голография
И многие другие
.

## Slide 32
.
Компьютерное зрение Задачи

## Slide 33: Семантическое зрение
.

## Slide 34
– высота изображения,
– ширина изображения
– количество каналов
(как правило 3)
ℕ : [] n – битность/разрядность
n =8 []
n =16 []
: []
.

## Slide 35: Нам нужно БОЛЬШЕ GIF-ок
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth
bit
bit
bit
bit
RGB cube

## Slide 36
интенсивность
Чем больше –
тем интенсивней / ярче
.

## Slide 37
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Коррекция изображений
Содержание

## Slide 38: Линейное Растяжение
.

## Slide 39: Гамма коррекция
<1
>1
.

## Slide 40: Гамма коррекция
.

## Slide 41: Про Фотошоп
.

## Slide 42
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Бинаризация
Содержание

## Slide 43: Пороговая Бинаризация
.
Анализ Гистограмм

## Slide 44: Пороговая Бинаризация
ret,thresh_image = cv2.threshold(image,threshold,255,method)
method=cv2.THRESH_BINARY
получаем бинарную маску где пиксели имеющие значения больше threshold принимают значение 255, а остальные значение 0.
0
255
.

## Slide 45
ret,thresh_image = cv2.threshold(image,threshold,255,method)
method=cv2.THRESH_BINARY_INV
получаем инвертированную бинарную маску, где пиксели имеющие значения больше threshold принимают значение 0, а остальные значение 255.
0
255
.
Пороговая Бинаризация

## Slide 46: Неполная Пороговая Бинаризация
ret,thresh_image = cv2.threshold(image,threshold,255,method)
method=cv2.THRESH_TRUNC
получаем изображение, где пиксели имеющие значения больше threshold принимают значение 255, а остальные значение как в исходном изображении
255
.

## Slide 47: Неполная Пороговая Бинаризация
ret,thresh_image = cv2.threshold(image,threshold,255,method)
method=cv2.THRESH_TOZERO
получаем изображение, где пиксели имеющие значения больше threshold принимают значение как в исходном изображении, а остальные значение 0.
0
.

## Slide 48
ret,thresh_image = cv2.threshold(image,threshold,255,method)
method=cv2.THRESH_TOZERO_INV
получаем изображение, где пиксели имеющие значения больше threshold принимают значение 0, а остальные значение как в исходном изображении.
0
.
Неполная Пороговая Бинаризация

## Slide 49: Про разные цветовые модели
.
В теории если задача «найти» объект определенного цвета на изображении то хватит комбинации «бинаризация» + «нужная цифровая модель»
Нейронки не очень нужны

## Slide 50
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Фильтры и свёртки
Содержание

## Slide 51
.

## Slide 52
а | б | в
г | д | е
ё | ж | з
a | b | c
d | e | f
g | h | i
  Исходное изображение
  Матрица Фильтра
a*а+ | b*б+ | c*в+
d*г+ | e*д+ | f*е+
g*ё+ | h*ж+ | i*з
размер фильтра
Результат фильтрации
.
Фильтры
a | b | c
d |  | f
g | h | i
a | b | c
d |  | f
g | h | i

## Slide 53
.
Фильтры

## Slide 54
.
Разные Фильтры – Разный Результат
https://setosa.io/ev/image-kernels/

## Slide 55: Фильтр Гаусса
0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
0.013 0.059 0.097 0.059 0.013
0.022 0.097 0.159 0.097 0.022
0.013 0.059 0.097 0.059 0.013
0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
5 x 5,  = 1
.
cv2.GaussianBlur(image,(kernel_size,kernel_size),sigma)

## Slide 56: 1-D случай
.
Изображение
Функция интенсивности (строка изображения)
1-ая производная

## Slide 57: 2-D случай (градиент яркости)
.
Градиент направлен в сторону наибольшего изменения интенсивности
Направления градиента задается как:
Сила края задается величиной (нормой) градиента:

## Slide 58: Градиент, Свертка и Гаусс
.
-1 | 1
Интенсивность вдоль линии
Производная вдоль линии

## Slide 59
Про человеческое зрение
Про компьютерное зрение
Про донейроночные модели обработки изображений
Признаки и простые модели
Содержание

## Slide 60
.

## Slide 61
.

## Slide 62
.

## Slide 63: Что может быть особой точкой?
.
https://docs.opencv.org/master/df/d54/tutorial_py_features_meaning.html

## Slide 64
.
128 (4*4*8)
SIFT SURF ORB

## Slide 65: Scale-Invariant Feature Transform: Дескриптор
.
• Вычисляем градиент в каждом пикселе
• Строим гистограммы направлений градиентов по прямоугольным областям
- Вклад каждого пикселя взвешиваем по гауссиане с центром в центре окрестности
• Обычно – сетка 4x4 (~ «масштабу» точки), в каждой гистограмма с 8ю ячейками
• Стандартная длина вектора-дескриптора – 128 (4*4*8)
Lowe, David G. "Distinctive image features from scale-invariant keypoints." International journal of computer vision 60 (2004): 91-110.

## Slide 66
.

## Slide 67
.

## Slide 68
.
Больше Особых Точек

## Slide 69: Схема метода «мешок слов»
.
Извлечение особенностей
2. Обучение “визуального словаря”
3. Квантуем особенности по словарю
4. Описываем картинку частотами «визуальных слов»

## Slide 70
.
Zheng, Liang, Yi Yang, and Qi Tian. "SIFT meets CNN: A decade survey of instance retrieval." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40, no. 5 (2017): 1224-1244.

## Slide 71
“Прямоугольные фильтры”
(сложная вариация признаков Хаара)
Численно:
.
1 | 2
3 | 4
1 | 2
3 | 4
1 | 2
3 | 4

## Slide 72
.
Интегральные изображения
А
А
B
B
C
C
D
D
A – B + C - D
-1
+2
-1
+1
-2
+1
3+2+5+4 = 14
46-22+10-20 = 14

## Slide 73: Два самых топовых признака
100% точность обнаружения и
50% ложных срабатываний
.
200 признаков дают
95% точность обнаружения
и 1 ложное срабатывание из 14084
Viola, Paul, and Michael Jones. "Robust real-time object detection." International journal of computer vision 4, no. 34-47 (2001): 4.

## Slide 74
.

## Slide 75: Примеры от студентов
.

## Slide 76
.
Ожидаемый ответ
Входные данные
Машинное обучение
Признаки
Девушка
Лена
В шляпе
Это пять!

## Slide 77: Про простые признаки / модели
.
В теории если задача «найти» определенный 1 вид объектов / есть ограниченное число отдельных «однородных» классов то этого может хватить
Но мир оказывается интересней

## Slide 78
Про человеческое зрение
Глаз, колбочки, палочки, мозг
Про компьютерное зрение
Цветовая модель RGB
И остальные: CMYk, HSV, Lab, YIQ и пр.
Про донейроночные модели обработки изображений
Коррекция изображений (гистограммы яркости)
Бинаризация (гистограммы яркости)
Фильтры и свёртки
  Свёртки дают разную информацию в зависимости от весов
Картинки – не таблички
Простые картинки сводятся к табличкам
Old School - ищем углы на изображениях
Old School – признаки на фильтрах Хаара)
Резюме

## Slide 79
Вопросы, пожелания, предложения
  ?????????